## Slide 1
Sơ đồ đấu dây HIL
Dùng nhãn GPIO in trên bo. Lắp trên breadboard; nối GND chung trước khi cấp USB.
RELYFETAL / HIL PLAN 01 / 03
BO PHAT / ESP32 DevKit V1
ESP-WROOM-32
DAC 8-bit · 3,3 V max
Micro-USB / 5 V
GPIO25 · DAC1
GND · 0 V
BO THU / ESP32-S3 DevKitC-1
N8R8 · 8 MB Flash + 8 MB PSRAM
USB-C / 5 V
GPIO1 · ADC1_CH0
3V3
GPIO8 · SDA
GPIO9 · SCL
GND
R1
10 kΩ
TÍN HIỆU DAC → ADC
R2
56 kΩ
C1 100 nF
R2 ∥ C1
MASS CHUNG · GND
OLED 0,96 in · SSD1306 / I²C
3V3 → VCC GND → GND
GPIO8 → SDA GPIO9 → SCL
I²C
R1 nối tiếp; R2 // C1 từ nút ADC xuống GND. Chia áp 10 kΩ / 56 kΩ: đỉnh lý tưởng khoảng 2,8 V.
Mỗi bo cấp nguồn qua cáp USB riêng. Cắm cáp đúng loại đầu nối; OLED cấp 3,3 V từ bo thu.
Notes: Sơ đồ thay thế slide kiến trúc để người đọc có thể đấu dây theo nhãn GPIO, giá trị linh kiện, và chân OLED. Điện trở R1=10 kΩ nối tiếp; R2=56 kΩ kéo xuống GND; C1=100 nF song song với R2. Hệ số chia áp lý tưởng 56/(10+56)=0,848, nên 3,3 V ở DAC thành khoảng 2,8 V tại ADC, nằm dưới dải ADC 12 dB danh định ESP32-S3. ESP32 DAC 8-bit GPIO25: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/dac.html . GPIO1=ADC1_CH0, GPIO8=ADC1_CH7, GPIO9=ADC1_CH8: https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html . OLED pinout I2C dùng chân GPIO8/9 như trong firmware demo. Lưu ý firmware hiện phát 250 Hz và bộ thu demo chưa chạy TCN; mạch có thể lắp và chạy test đường tín hiệu/demo sau khi nạp firmware tương ứng, nhưng muốn xác nhận HIL của mô hình cần hoàn thiện code và nhịp lấy mẫu 1 kHz.

## Slide 2
Phần cứng cần mua
Bộ tối thiểu cho HIL để bàn · số lượng 01 bộ · chọn bo có đúng mã chip / module.
RELYFETAL / HIL PLAN 02 / 03
SL | Linh kiện / mã cần tìm | Vai trò | Điểm cần xác nhận khi mua
1 | ESP32 DevKit V1 / NodeMCU-32S ESP-WROOM-32 | Bộ phát DAC | Đúng ESP32 cổ điển; có DAC GPIO25. Không chọn C3/C6/S3 cho bo phát.
1 | Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 | Thu ADC + chạy AI | N8R8 = 8 MB flash + 8 MB PSRAM; GPIO1 là ADC1_CH0. Tránh bản N8 không PSRAM.
1 | OLED 0,96 in · SSD1306 · I²C · 128×64 | Hiển thị tại chỗ | Chọn module 4 chân VCC/GND/SCL/SDA; địa chỉ thường 0x3C. Dùng mức 3,3 V.
2 | Điện trở R1 10 kΩ + R2 56 kΩ 1/4 W, ±5% | Chia áp 0,85× | R1 nối tiếp GPIO25; R2 từ nút ADC xuống GND. Đỉnh DAC 3,3 V → ADC khoảng 2,8 V.
1 | Tụ gốm C1 100 nF (104) + breadboard + dây | Lọc / lắp ráp | C1 mắc từ nút ADC xuống GND, song song với R2; nối chung GND hai bo.
2 | Cáp USB truyền dữ liệu đúng cổng bo | Nguồn + nạp firmware | ESP32 cổ điển thường Micro-USB; DevKitC-1 N8R8 dùng USB-C. Kiểm tra ảnh cổng trước khi đặt.
Lưu ý khi đặt hàng
Sơ đồ dùng đúng GPIO và giá trị R/C. Kiểm tra chip ESP-WROOM-32, mã N8R8 và loại cổng USB trên ảnh sản phẩm; bo clone có thể khác pinout.
Notes: Danh sách đã đồng bộ với sơ đồ slide 1: R1=10 kΩ, R2=56 kΩ, C1=100 nF; cầu chia áp đưa tối đa 3,3 V xuống khoảng 2,8 V. N8R8 official board has 8 MB flash + 8 MB PSRAM https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html ; GPIO1 is ADC1_CH0 and ADC 12 dB nominal range is about 0–3.1 V https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html . Clone-board pin mapping can vary; verify silkscreen/module before ordering.

## Slide 3
Lắp ráp, chạy thử, chốt bằng chứng
Chỉ qua bước kế tiếp khi bước trước có log và tín hiệu đo được.
RELYFETAL / HIL PLAN 03 / 03
01
Chốt data + firmware
Tạo lại r01 / a02 ở 1 kHz từ dữ liệu gốc. Phát theo timer/DMA; tắt Serial.printf mỗi mẫu để tránh jitter.
02
Kiểm tra điện áp
GPIO25 → R1 10 kΩ → nút ADC GPIO1; R2 56 kΩ // C1 100 nF từ nút xuống GND. ADC 12 dB; đỉnh dự kiến ≤2,8 V.
03
Nạp pipeline thật
Thu 1.000 mẫu/s, kiểm tra cửa sổ 4 s, tiền xử lý và TCN INT8 đúng cùng cấu hình với đánh giá offline; OLED chỉ là đầu ra.
04
So khớp hai ca
r01: đối chiếu F1 / jitter với nhãn. a02: xác nhận gate từ chối và ẩn fHR. Lưu raw ADC, log, thời gian suy luận và phiên bản firmware.
TIÊU CHÍ HIL
01 / 1 kHz ổn định
Không mất mẫu; jitter được ghi lại.
02 / Tín hiệu không clipping
ADC còn biên độ; dữ liệu thu khớp dạng phát.
03 / AI mới được xác nhận
TCN thật chạy; kết quả khớp offline theo dung sai đã định.
TRẠNG THÁI TÀI LIỆU HIỆN TẠI: 250 Hz playback + firmware thu demo; chưa chứng minh TCN inference trên bo.
Notes: Chi tiết đối chiếu repo: analysis/KIENTRUC.md ghi pipeline huấn luyện/chấm ở 1.000 Hz và phép biến đổi xuống 250 Hz; analysis/hardware_simulator/esp32_patient_simulator.ino hiện phát 250 Hz bằng micros() và in Serial mỗi mẫu; esp32s3_receiver_oled.ino đặt current_fhr = 142, quyết định safe theo trung bình ADC, không gọi mô hình. Vì vậy không được mô tả kết quả firmware demo là kết quả HIL của TCN. Với ADC, 12 dB có dải đo danh định 0–3,1 V; divider giảm đầu ra DAC để có biên an toàn: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html .