## Slide 1
Sơ đồ đấu dây HIL
Ký hiệu IEC, mã đầu nối J1–J3, số chân và màu dây để lắp theo từng điểm đấu.
RELYFETAL / HIL PLAN 01 / 03
J1 · BỘ PHÁT
ESP32 DevKit V1 / ESP-WROOM-32
1 GPIO25 / DAC1
2 GND
USB 5 V · Micro-USB
R1 · 10 kΩ · ±5%
N1 · ADC_IN
SIG · dây xanh lá
R2 · 56 kΩ ±5%
C1 · 100 nF
C1 mắc song song R2
J2 · BỘ THU
ESP32-S3 DevKitC-1 N8R8
1 GPIO1 / ADC1_CH0
2 GND
USB-C 5 V
3V3
GPIO8 / SDA
GPIO9 / SCL
J3 · OLED
SSD1306 · I²C · 0x3C
1 VCC · 3V3
2 GND · GND
3 SDA · GPIO8
4 SCL · GPIO9
VCC 3,3 V · không cấp 5 V
0 V · GND chung
QUY ƯỚC DÂY / ĐẤU NỐI
Xanh lá: GPIO25 → GPIO1 · Đen: GND · Đỏ: 3V3 · Xanh dương: SDA · Vàng: SCL
R1 mắc nối tiếp; R2 // C1 từ N1 xuống GND. Hai bo dùng 2 cáp USB riêng; không nối VCC OLED vào 5 V.
Notes: Đây là sơ đồ đấu dây theo đầu nối/net: J1.1 GPIO25/DAC1 -> R1 10 kΩ nối tiếp -> N1/ADC_IN -> J2.1 GPIO1/ADC1_CH0. Từ N1, R2 56 kΩ và C1 100 nF mắc song song xuống GND chung. J1.2 GND và J2.2 GND là mass chung. OLED J3: pin1 VCC -> J2 3V3, pin2 GND -> GND, pin3 SDA -> GPIO8, pin4 SCL -> GPIO9; module cấp 3,3 V, không cấp 5 V. Mỗi board cấp nguồn riêng bằng USB tương thích. Dùng mã chân GPIO trên nhãn bo; hình không nhằm chỉ vị trí lỗ vật lý vì layout clone khác nhau. Tài liệu Espressif xác nhận DAC ESP32 GPIO25 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/dac.html ; GPIO1=ADC1_CH0 và GPIO8/9 là chân ADC-capable/general GPIO https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html . N8R8 board memory specification https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html . Circuit-level wiring supports current 250 Hz electronic demo; TCN inference still requires firmware/sampling update as already noted in slide 3.

## Slide 2
Phần cứng cần mua
Bộ tối thiểu cho HIL để bàn · số lượng 01 bộ · chọn bo có đúng mã chip / module.
RELYFETAL / HIL PLAN 02 / 03
SL | Linh kiện / mã cần tìm | Vai trò | Điểm cần xác nhận khi mua
1 | ESP32 DevKit V1 / NodeMCU-32S ESP-WROOM-32 | Bộ phát DAC | Đúng ESP32 cổ điển; có DAC GPIO25. Không chọn C3/C6/S3 cho bo phát.
1 | Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 | Thu ADC + chạy AI | N8R8 = 8 MB flash + 8 MB PSRAM; GPIO1 là ADC1_CH0. Tránh bản N8 không PSRAM.
1 | OLED 0,96 in · SSD1306 · I²C · 128×64 | Hiển thị tại chỗ | Chọn module 4 chân VCC/GND/SCL/SDA; địa chỉ thường 0x3C. Dùng mức 3,3 V.
2 | Điện trở R1 10 kΩ + R2 56 kΩ 1/4 W, ±5% | Chia áp 0,85× | R1 nối tiếp GPIO25; R2 từ nút ADC xuống GND. Đỉnh DAC 3,3 V → ADC khoảng 2,8 V.
1 | Tụ gốm C1 100 nF (104) + breadboard + dây | Lọc / lắp ráp | C1 mắc từ nút ADC xuống GND, song song với R2; nối chung GND hai bo.
2 | Cáp USB truyền dữ liệu đúng cổng bo | Nguồn + nạp firmware | ESP32 cổ điển thường Micro-USB; DevKitC-1 N8R8 dùng USB-C. Kiểm tra ảnh cổng trước khi đặt.
Lưu ý khi đặt hàng
Sơ đồ dùng đúng GPIO và giá trị R/C. Kiểm tra chip ESP-WROOM-32, mã N8R8 và loại cổng USB trên ảnh sản phẩm; bo clone có thể khác pinout.
Notes: Danh sách đã đồng bộ với sơ đồ slide 1: R1=10 kΩ, R2=56 kΩ, C1=100 nF; cầu chia áp đưa tối đa 3,3 V xuống khoảng 2,8 V. N8R8 official board has 8 MB flash + 8 MB PSRAM https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html ; GPIO1 is ADC1_CH0 and ADC 12 dB nominal range is about 0–3.1 V https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html . Clone-board pin mapping can vary; verify silkscreen/module before ordering.

## Slide 3
Lắp ráp, chạy thử, chốt bằng chứng
Chỉ qua bước kế tiếp khi bước trước có log và tín hiệu đo được.
RELYFETAL / HIL PLAN 03 / 03
01
Chốt data + firmware
Tạo lại r01 / a02 ở 1 kHz từ dữ liệu gốc. Phát theo timer/DMA; tắt Serial.printf mỗi mẫu để tránh jitter.
02
Kiểm tra điện áp
GPIO25 → R1 10 kΩ → nút ADC GPIO1; R2 56 kΩ // C1 100 nF từ nút xuống GND. ADC 12 dB; đỉnh dự kiến ≤2,8 V.
03
Nạp pipeline thật
Thu 1.000 mẫu/s, kiểm tra cửa sổ 4 s, tiền xử lý và TCN INT8 đúng cùng cấu hình với đánh giá offline; OLED chỉ là đầu ra.
04
So khớp hai ca
r01: đối chiếu F1 / jitter với nhãn. a02: xác nhận gate từ chối và ẩn fHR. Lưu raw ADC, log, thời gian suy luận và phiên bản firmware.
TIÊU CHÍ HIL
01 / 1 kHz ổn định
Không mất mẫu; jitter được ghi lại.
02 / Tín hiệu không clipping
ADC còn biên độ; dữ liệu thu khớp dạng phát.
03 / AI mới được xác nhận
TCN thật chạy; kết quả khớp offline theo dung sai đã định.
TRẠNG THÁI TÀI LIỆU HIỆN TẠI: 250 Hz playback + firmware thu demo; chưa chứng minh TCN inference trên bo.
Notes: Chi tiết đối chiếu repo: analysis/KIENTRUC.md ghi pipeline huấn luyện/chấm ở 1.000 Hz và phép biến đổi xuống 250 Hz; analysis/hardware_simulator/esp32_patient_simulator.ino hiện phát 250 Hz bằng micros() và in Serial mỗi mẫu; esp32s3_receiver_oled.ino đặt current_fhr = 142, quyết định safe theo trung bình ADC, không gọi mô hình. Vì vậy không được mô tả kết quả firmware demo là kết quả HIL của TCN. Với ADC, 12 dB có dải đo danh định 0–3,1 V; divider giảm đầu ra DAC để có biên an toàn: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html .