## Slide 1
Sơ đồ đấu dây HIL
Ký hiệu IEC, mã đầu nối J1–J3, số chân và màu dây để lắp theo từng điểm đấu.
RELYFETAL / HIL PLAN 01 / 03
J1 · BỘ PHÁT
ESP32 DevKit V1 / ESP-WROOM-32
1 GPIO25 / DAC1
2 GND
USB 5 V · Micro-USB
R1 · 10 kΩ · ±5%
N1 · ADC_IN
SIG · dây xanh lá
R2 · 56 kΩ ±5%
C1 · 100 nF
C1 mắc song song R2
J2 · BỘ THU
ESP32-S3 DevKitC-1 N8R8
1 GPIO1 / ADC1_CH0
2 GND
USB-C 5 V
3V3
GPIO8 / SDA
GPIO9 / SCL
J3 · OLED
SSD1306 · I²C · 0x3C
1 VCC · 3V3
2 GND · GND
3 SDA · GPIO8
4 SCL · GPIO9
VCC 3,3 V · không cấp 5 V
0 V · GND chung
QUY ƯỚC DÂY / ĐẤU NỐI
Xanh lá: GPIO25 → GPIO1 · Đen: GND · Đỏ: 3V3 · Xanh dương: SDA · Vàng: SCL
R1 mắc nối tiếp; R2 // C1 từ N1 xuống GND. Hai bo dùng 2 cáp USB riêng; không nối VCC OLED vào 5 V.
Notes: Đây là sơ đồ đấu dây theo đầu nối/net: J1.1 GPIO25/DAC1 -> R1 10 kΩ nối tiếp -> N1/ADC_IN -> J2.1 GPIO1/ADC1_CH0. Từ N1, R2 56 kΩ và C1 100 nF mắc song song xuống GND chung. J1.2 GND và J2.2 GND là mass chung. OLED J3: pin1 VCC -> J2 3V3, pin2 GND -> GND, pin3 SDA -> GPIO8, pin4 SCL -> GPIO9; module cấp 3,3 V, không cấp 5 V. Mỗi board cấp nguồn riêng bằng USB tương thích. Dùng mã chân GPIO trên nhãn bo; hình không nhằm chỉ vị trí lỗ vật lý vì layout clone khác nhau. Tài liệu Espressif xác nhận DAC ESP32 GPIO25 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/dac.html ; GPIO1=ADC1_CH0 và GPIO8/9 là chân ADC-capable/general GPIO https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html . N8R8 board memory specification https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html . Circuit-level wiring supports current 250 Hz electronic demo; TCN inference still requires firmware/sampling update as already noted in slide 3.

## Slide 2
Phần cứng cần mua
Bộ tối thiểu 01 bộ · tổng tham khảo ≈622.000₫, chưa gồm vận chuyển · giá có thể thay đổi.
RELYFETAL / HIL PLAN 02 / 03
SL | Mã hàng / cấu hình cần mua | Giá tham khảo | Nơi mua · mã listing / điều kiện chọn
1 | J1 · ESP32 DevKit V1 ESP-WROOM-32 | 109.000₫ | Shopee #42482058047 Chọn ESP32 cổ điển có DAC GPIO25.
1 | J2 · ESP32-S3-DevKitC-1 N8R8 / WROOM-1-N8R8 | 250.000₫ | TMe mã 2504 Xác nhận đúng N8R8 (8 MB PSRAM), cổng USB-C.
1 | J3 · OLED 0,96 in SSD1306 · 128×64 · I²C 4 chân | 60.086₫ | Shopee #51514172829 Chọn module 3,3 V; địa chỉ 0x3C.
2 | R1 10 kΩ + R2 56 kΩ 1/4 W · ±5% · chân cắm | ≈5.500₫* | Thegioiic: 55₫/con; mua MOQ 50 con mỗi trị số (2 gói).
1+ | C1 gốm 104 100 nF/50 V + MB-102 830 lỗ + dây Dupont 40P | ≈69.900₫ | Shopee #43423148258; #5216095760; #25088627856.
2 | Cáp truyền dữ liệu: Micro-B 1 m + USB-A→USB-C 1 m | ≈127.300₫ | Shopee #28332691601 + USAMS #22343546073; chọn cáp có data.
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG PYTHON · RC lý tưởng · 250 Hz · 2.500 mẫu/ca
Đỉnh ADC 2,80 V; R ±5% cao nhất 2,84 V. Lệch pha 0,1 ms cho corr 0,75–0,88. Mean ca a02 ≈2.094 < ngưỡng 2.150; nhánh raw<300 cũng có thể báo nhầm. Cần đồng bộ, hiệu chuẩn ADC và chốt gate trước khi xác nhận HIL.
Notes: Danh sách đã đồng bộ với sơ đồ slide 1: R1=10 kΩ, R2=56 kΩ, C1=100 nF; cầu chia áp đưa tối đa 3,3 V xuống khoảng 2,8 V. N8R8 official board has 8 MB flash + 8 MB PSRAM https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html ; GPIO1 is ADC1_CH0 and ADC 12 dB nominal range is about 0–3.1 V https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html . Clone-board pin mapping can vary; verify silkscreen/module before ordering.
KIỂM THỬ MÔ PHỎNG (18/10/2026) Chạy python3 analysis/hardware_simulator/simulate_hil_rc.py. Mô hình dùng ECG_RECORD_R01/A02 (2.500 mẫu/ca ở 250 Hz), DAC 0–3,3 V lý tưởng, R1=10 kΩ, R2=56 kΩ, C1=100 nF, 12-bit ADC lý tưởng và lệch pha nguồn/thu 0,1–3,9 ms. Kết quả: gain=0,8485; tau=0,848 ms; fc=187,6 Hz; VADC peak danh định 2,800 V, góc R±5% cao nhất 2,841 V. Ở pha 0,1 ms, tương quan dạng sóng với DAC lý tưởng là 0,876 (r01) và 0,754 (a02); khi pha 3,9 ms gần 1. Suy ra điện áp không vượt 3,0 V mục tiêu trong mô hình, nhưng firmware lấy mẫu tự do 250 Hz không đồng bộ, nên kết quả dạng sóng phụ thuộc pha. ADC mean lý tưởng ca a02 ≈2.094 mã, dưới ngưỡng 2.150 của gate hiện tại; gate demo có thể không từ chối ca a02. Đây là mô phỏng tín hiệu và kiểm tra mã, chưa thay thế đo oscilloscope/ADC thật. Firmware hiện tại cũng chưa nạp/chạy TCN thật. GIÁ TRA CỨU (VNĐ, chưa gồm vận chuyển; giá/biến thể có thể đổi) J1 Shopee, ESP32 DevKit V1 ESP-WROOM-32, 109.000: https://shopee.vn/ESP32-DevKit-V1-ESP32-WROOM-32-WiFi-Bluetooth-Development-Board-%E2%80%93-Kit-Ph%C3%A1t-Tri%E1%BB%83n-IoT-Ch%C3%ADnh-H%C3%A3ng-i.65776741.42482058047 J2 TMe, ESP32-S3 Dev dựa ESP32-S3-WROOM-1 N8R8, mã trang 2504, 250.000: https://tme.vn/Product.aspx?id=2504 J3 Shopee PCBLab, SSD1306 0.96in 128x64 4-pin, 60.086: https://shopee.vn/M%C3%A0n-h%C3%ACnh-OLED-0.96-inch-I2C-SSD1306-128x64-giao-ti%E1%BA%BFp-I2C-4-ch%C3%A2n-VCC-GND-SCL-SDA-d%C3%B9ng-cho-Arduino-ESP32-STM32-i.1723076079.51514172829 R1 10 kΩ and R2 56 kΩ, carbon film through-hole 1/4 W 5%, Thegioiic 55 each, MOQ 50 each; R2 seller code IC929: https://www.thegioiic.com/dien-tro-56-kohm-1-4w-5-4-vong-mau ; 10 kΩ listing: https://www.thegioiic.com/dien-tro-10-kohm-1-4w-5-4-vong-mau C1 ceramic 104 100 nF 50 V, Shopee 10 pcs 6.000: https://shopee.vn/T%E1%BB%A5-g%E1%BB%91m-104-100nF-50V-Ceramic-%2810pcs%29-i.29186330.43423148258 Breadboard MB-102 830 tie points, 32.000: https://shopee.vn/Breadboard-MB-102-830-l%E1%BB%97-Nh%E1%BB%B1a-ABS-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-cao-i.120349161.5216095760 ; Dupont 40P, 21 cm, 31.900–39.900: https://shopee.vn/-B%E1%BB%99-S%E1%BB%A3i-D%C3%A2y-N%E1%BB%91i-40P-D%C3%A0i-21Cm-%28-2-%C4%90%E1%BA%A7u-%C4%90%E1%BB%B1c-C%C3%A1i-%29-D%C3%A2y-C%E1%BA%AFm-Test-M%E1%BA%A1ch--i.61435118.25088627856 USB Micro-B data cable 1 m, Shopee 47.880: https://shopee.vn/C%C3%A1p-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-s%E1%BA%A1c-nhanh-USB-Micro-USB-1m-i.376801883.28332691601 ; USB-A to USB-C data cable 1 m, USAMS Shopee 79.420: https://shopee.vn/Usams-D%C3%A2y-C%C3%A1p-S%E1%BA%A1c-Nhanh-Truy%E1%BB%81n-D%E1%BB%AF-Li%E1%BB%87u-%C4%90%E1%BA%A7u-USB-Type-C-D%C3%A0i-1M-D%C3%A0nh-Cho-%C4%90i%E1%BB%87n-Tho%E1%BA%A1i-i.408923716.22343546073 ESP32 DAC GPIO25 official source: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/dac.html ; ESP32-S3 GPIO1 ADC1_CH0 and calibration caution: https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html ; N8R8 ordering code and board USB supply options: https://documentation.espressif.com/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html *Total is approximately 622.000 VND including minimum resistor packs; excludes shipping and marketplace promotions.

## Slide 3
Lắp ráp, chạy thử, chốt bằng chứng
Chỉ qua bước kế tiếp khi bước trước có log và tín hiệu đo được.
RELYFETAL / HIL PLAN 03 / 03
01
Chốt data + firmware
Tạo lại r01 / a02 ở 1 kHz từ dữ liệu gốc. Phát theo timer/DMA; tắt Serial.printf mỗi mẫu để tránh jitter.
02
Kiểm tra điện áp
GPIO25 → R1 10 kΩ → nút ADC GPIO1; R2 56 kΩ // C1 100 nF từ nút xuống GND. ADC 12 dB; đỉnh dự kiến ≤2,8 V.
03
Nạp pipeline thật
Thu 1.000 mẫu/s, kiểm tra cửa sổ 4 s, tiền xử lý và TCN INT8 đúng cùng cấu hình với đánh giá offline; OLED chỉ là đầu ra.
04
So khớp hai ca
r01: đối chiếu F1 / jitter với nhãn. a02: xác nhận gate từ chối và ẩn fHR. Lưu raw ADC, log, thời gian suy luận và phiên bản firmware.
TIÊU CHÍ HIL
01 / 1 kHz ổn định
Không mất mẫu; jitter được ghi lại.
02 / Tín hiệu không clipping
ADC còn biên độ; dữ liệu thu khớp dạng phát.
03 / AI mới được xác nhận
TCN thật chạy; kết quả khớp offline theo dung sai đã định.
TRẠNG THÁI TÀI LIỆU HIỆN TẠI: 250 Hz playback + firmware thu demo; chưa chứng minh TCN inference trên bo.
Notes: Chi tiết đối chiếu repo: analysis/KIENTRUC.md ghi pipeline huấn luyện/chấm ở 1.000 Hz và phép biến đổi xuống 250 Hz; analysis/hardware_simulator/esp32_patient_simulator.ino hiện phát 250 Hz bằng micros() và in Serial mỗi mẫu; esp32s3_receiver_oled.ino đặt current_fhr = 142, quyết định safe theo trung bình ADC, không gọi mô hình. Vì vậy không được mô tả kết quả firmware demo là kết quả HIL của TCN. Với ADC, 12 dB có dải đo danh định 0–3,1 V; divider giảm đầu ra DAC để có biên an toàn: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html .