## Slide 1
Sơ đồ đấu dây HIL
Bộ phát ESP32, mạch RC và bộ thu ESP32-S3
RELYFETAL / HIL
J1 · BỘ PHÁT
ESP32 DevKit V1 / ESP-WROOM-32
1 GPIO25 / DAC1
2 GND
USB 5 V · Micro-USB
R1 · 10 kΩ · ±5%
N1 · ADC_IN
SIG · dây xanh lá
R2 · 56 kΩ ±5%
C1 · 100 nF
C1 // R2
J2 · BỘ THU
ESP32-S3 DevKitC-1 N8R8
1 GPIO1 / ADC1_CH0
2 GND
USB-C 5 V
3V3
GPIO8 / SDA
GPIO9 / SCL
J3 · OLED
SSD1306 · I²C · 0x3C
1 VCC · 3V3
2 GND · GND
3 SDA · GPIO8
4 SCL · GPIO9
VCC 3,3 V · không cấp 5 V
0 V · GND chung
QUY ƯỚC DÂY / ĐẤU NỐI
Dây: xanh lá SIG · đen GND · đỏ 3V3 · xanh dương SDA · vàng SCL
R1 nối tiếp; R2 và C1 song song từ N1 xuống GND. Mỗi bo dùng cáp USB riêng.
01 / 03
Notes: Đây là sơ đồ đấu dây theo đầu nối/net: J1.1 GPIO25/DAC1 -> R1 10 kΩ nối tiếp -> N1/ADC_IN -> J2.1 GPIO1/ADC1_CH0. Từ N1, R2 56 kΩ và C1 100 nF mắc song song xuống GND chung. J1.2 GND và J2.2 GND là mass chung. OLED J3: pin1 VCC -> J2 3V3, pin2 GND -> GND, pin3 SDA -> GPIO8, pin4 SCL -> GPIO9; module cấp 3,3 V, không cấp 5 V. Mỗi board cấp nguồn riêng bằng USB tương thích. Dùng mã chân GPIO trên nhãn bo; hình không nhằm chỉ vị trí lỗ vật lý vì layout clone khác nhau. Tài liệu Espressif xác nhận DAC ESP32 GPIO25 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/dac.html ; GPIO1=ADC1_CH0 và GPIO8/9 là chân ADC-capable/general GPIO https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html . N8R8 board memory specification https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html . Circuit-level wiring supports current 250 Hz electronic demo; TCN inference still requires firmware/sampling update as already noted in slide 3.

## Slide 2
Phần cứng cần mua
01 bộ tối thiểu, giá chưa gồm vận chuyển
RELYFETAL / HIL
MÔ PHỎNG RC
Đỉnh ADC ≤2,84 V (R ±5%). Cần hiệu chuẩn ADC, đồng bộ mẫu và xác nhận gate trên bo.
02 / 03
TỔNG THAM KHẢO
≈622.000₫
SL | Linh kiện / cấu hình | Giá dự kiến
1 | ESP32 DevKit V1 ESP-WROOM-32 | 109.000₫
1 | ESP32-S3 DevKitC-1 WROOM-1 N8R8 | 250.000₫
1 | OLED SSD1306 0,96 in 128×64, I²C 4 chân | 60.086₫
2 gói | R1 10 kΩ + R2 56 kΩ 1/4 W, ±5%, 50 chiếc mỗi giá trị | ≈5.500₫
3 món | C1 100 nF/50 V + MB-102 830 lỗ Dây Dupont 40P | ≈69.900₫
2 | Cáp dữ liệu Micro-USB và USB-A sang USB-C Mỗi loại 1 dây, dài 1 m | ≈127.300₫
Notes: Danh sách đã đồng bộ với sơ đồ slide 1: R1=10 kΩ, R2=56 kΩ, C1=100 nF; cầu chia áp đưa tối đa 3,3 V xuống khoảng 2,8 V. N8R8 official board has 8 MB flash + 8 MB PSRAM https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html ; GPIO1 is ADC1_CH0 and ADC 12 dB nominal range is about 0–3.1 V https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html . Clone-board pin mapping can vary; verify silkscreen/module before ordering.
KIỂM THỬ MÔ PHỎNG (18/10/2026) Chạy python3 analysis/hardware_simulator/simulate_hil_rc.py. Mô hình dùng ECG_RECORD_R01/A02 (2.500 mẫu/ca ở 250 Hz), DAC 0–3,3 V lý tưởng, R1=10 kΩ, R2=56 kΩ, C1=100 nF, 12-bit ADC lý tưởng và lệch pha nguồn/thu 0,1–3,9 ms. Kết quả: gain=0,8485; tau=0,848 ms; fc=187,6 Hz; VADC peak danh định 2,800 V, góc R±5% cao nhất 2,841 V. Ở pha 0,1 ms, tương quan dạng sóng với DAC lý tưởng là 0,876 (r01) và 0,754 (a02); khi pha 3,9 ms gần 1. Suy ra điện áp không vượt 3,0 V mục tiêu trong mô hình, nhưng firmware lấy mẫu tự do 250 Hz không đồng bộ, nên kết quả dạng sóng phụ thuộc pha. ADC mean lý tưởng ca a02 ≈2.094 mã, dưới ngưỡng 2.150 của gate hiện tại; gate demo có thể không từ chối ca a02. Đây là mô phỏng tín hiệu và kiểm tra mã, chưa thay thế đo oscilloscope/ADC thật. Firmware hiện tại cũng chưa nạp/chạy TCN thật. GIÁ TRA CỨU (VNĐ, chưa gồm vận chuyển; giá/biến thể có thể đổi) J1 Shopee, ESP32 DevKit V1 ESP-WROOM-32, 109.000: https://shopee.vn/ESP32-DevKit-V1-ESP32-WROOM-32-WiFi-Bluetooth-Development-Board-%E2%80%93-Kit-Ph%C3%A1t-Tri%E1%BB%83n-IoT-Ch%C3%ADnh-H%C3%A3ng-i.65776741.42482058047 J2 TMe, ESP32-S3 Dev dựa ESP32-S3-WROOM-1 N8R8, mã trang 2504, 250.000: https://tme.vn/Product.aspx?id=2504 J3 Shopee PCBLab, SSD1306 0.96in 128x64 4-pin, 60.086: https://shopee.vn/M%C3%A0n-h%C3%ACnh-OLED-0.96-inch-I2C-SSD1306-128x64-giao-ti%E1%BA%BFp-I2C-4-ch%C3%A2n-VCC-GND-SCL-SDA-d%C3%B9ng-cho-Arduino-ESP32-STM32-i.1723076079.51514172829 R1 10 kΩ and R2 56 kΩ, carbon film through-hole 1/4 W 5%, Thegioiic 55 each, MOQ 50 each; R2 seller code IC929: https://www.thegioiic.com/dien-tro-56-kohm-1-4w-5-4-vong-mau ; 10 kΩ listing: https://www.thegioiic.com/dien-tro-10-kohm-1-4w-5-4-vong-mau C1 ceramic 104 100 nF 50 V, Shopee 10 pcs 6.000: https://shopee.vn/T%E1%BB%A5-g%E1%BB%91m-104-100nF-50V-Ceramic-%2810pcs%29-i.29186330.43423148258 Breadboard MB-102 830 tie points, 32.000: https://shopee.vn/Breadboard-MB-102-830-l%E1%BB%97-Nh%E1%BB%B1a-ABS-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-cao-i.120349161.5216095760 ; Dupont 40P, 21 cm, 31.900–39.900: https://shopee.vn/-B%E1%BB%99-S%E1%BB%A3i-D%C3%A2y-N%E1%BB%91i-40P-D%C3%A0i-21Cm-%28-2-%C4%90%E1%BA%A7u-%C4%90%E1%BB%B1c-C%C3%A1i-%29-D%C3%A2y-C%E1%BA%AFm-Test-M%E1%BA%A1ch--i.61435118.25088627856 USB Micro-B data cable 1 m, Shopee 47.880: https://shopee.vn/C%C3%A1p-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-s%E1%BA%A1c-nhanh-USB-Micro-USB-1m-i.376801883.28332691601 ; USB-A to USB-C data cable 1 m, USAMS Shopee 79.420: https://shopee.vn/Usams-D%C3%A2y-C%C3%A1p-S%E1%BA%A1c-Nhanh-Truy%E1%BB%81n-D%E1%BB%AF-Li%E1%BB%87u-%C4%90%E1%BA%A7u-USB-Type-C-D%C3%A0i-1M-D%C3%A0nh-Cho-%C4%90i%E1%BB%87n-Tho%E1%BA%A1i-i.408923716.22343546073 ESP32 DAC GPIO25 official source: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/dac.html ; ESP32-S3 GPIO1 ADC1_CH0 and calibration caution: https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html ; N8R8 ordering code and board USB supply options: https://documentation.espressif.com/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html *Total is approximately 622.000 VND including minimum resistor packs; excludes shipping and marketplace promotions.

## Slide 3
Kiểm thử HIL trên phần cứng
RELYFETAL / HIL
01
Chốt data + firmware
Tạo lại r01/a02 ở 1 kHz; phát bằng timer/DMA để giảm jitter.
02
Kiểm tra điện áp
GPIO25 → R1 → ADC GPIO1; R2 // C1 xuống GND. Kiểm tra đỉnh ADC.
03
Nạp pipeline thật
Thu 1 kS/s trong cửa sổ 4 s; chạy tiền xử lý và TCN INT8 trên bo.
04
So khớp hai ca
r01: đối chiếu F1 và jitter. a02: kiểm tra gate, ẩn fHR.
Lưu raw ADC và log.
TIÊU CHÍ HIL
Lấy mẫu 1 kHz
Không mất mẫu, có log jitter
ADC không clipping
Tín hiệu thu khớp dạng phát
TCN chạy trên bo
Khớp offline theo dung sai
Hiện tại: playback 250 Hz + firmware thu demo; chưa kiểm chứng TCN trên bo.
03 / 03
Notes: Chi tiết đối chiếu repo: analysis/KIENTRUC.md ghi pipeline huấn luyện/chấm ở 1.000 Hz và phép biến đổi xuống 250 Hz; analysis/hardware_simulator/esp32_patient_simulator.ino hiện phát 250 Hz bằng micros() và in Serial mỗi mẫu; esp32s3_receiver_oled.ino đặt current_fhr = 142, quyết định safe theo trung bình ADC, không gọi mô hình. Vì vậy không được mô tả kết quả firmware demo là kết quả HIL của TCN. Với ADC, 12 dB có dải đo danh định 0–3,1 V; divider giảm đầu ra DAC để có biên an toàn: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc.html .